Opatówek, dnia 23.06.2010 r.

ZPIn.341/3/10

Odpowiedź na pytania

dotyczące SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu podłogi w budynku sali  gimnastycznej Zespołu Szkół w Rajsku, gmina Opatówek.

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od jednego z zaintere-sowanych następującej treści:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytania

- Czy byłoby zasadne i możliwe wykonanie podbudowy podwójnego krzyżowego legarowania z nowych materiałów, ponieważ w okresie kiedy powstała ta sala gimnastyczna do impregnacji i zabezpieczenia drewna wykorzystano, obecnie niedozwolonych środków ?

- Jaka jest głębokość niecki pod obecną podłogą i jak podparte są obecne legary ?

- Czy jest możliwe zastosowanie wykładziny sportowej homogenicznej, jednowarstwowej z naturalnych surowców DD LINODUR SPORT ? Jest to wykładzina:

- homogeniczna jej warstwa ścieralna wynosi 4 mm - jest tak zwaną wykładziną "ścieralną do zera" - stąd jej kilkudziesięcioletnia trwałość,

- tania w eksploatacji - bardzo niski koszt pielęgnacji,

- wielofunkcyjna - fabryka DLW, w przeciwieństwie do innych producentów, nie obwarowuje gwarancji żadnym ograniczeniem dotyczącym urządzania na niej również spotkań pozasportowych typu akademie, bale, dyskoteki, które to imprezy nie powodują żadnych ujemnych skutków dla wykładziny,

- trwała - nawet najgorsze czynniki niszczące, takie jak tlący się popiół z papierosa czy duże obciążenia punktowe nie powoduje jej uszkodzenia,

- estetyczna - posiada szeroką paletę kolorystyczną,

- objęta programem 5 - cio letniej gwarancji fabrycznej.

- Proszę o wyjaśnienie treści pkt. 1.12 Opisu przedmiotu zamówienia: "... z liniami boisk granicznymi i środkową do siatkówki i do koszykówki z wykładziny" ?

- Proszę o wyjaśnienie zapisu w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej B - 01.00 Podłogi i posadzki w pkt. 5.1. "Legary podłogowe powinny być zawsze oddzielone od podłoża, co najmniej paskiem folii izolacyjnej o szerokości większej o 5 - 6 cm od szerokości legara".

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

Ad. 1.

Wykonanie podbudowy i impregnacji należy wykonać zgonie z założeniami Przedmiarowymi i Kosztorysowymi.

Ad. 2.

W związku z częściową wymianą ślepej podłogi poz. 8 kosztorysu nakładczego sprawa głębokości niecki pod podłogą jest nieistotna w poz. 9 kosztorysu nakładczego zastosowano wzmocnienie legarów.

Ad. 3.

Należy zastosować wykładzinę projektowaną lub porównywalną "nie gorszą niż" projektowana wykładzina sportowa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia np. TARKET NARNIDUR 4 mm z powłoką akrylową.

Ad. 4.

Treść punktu 1.12 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie: "Posadzki z wykładzin podłogowych z linoleum rulonowa, wykładzina sportowa np. TARKET NARNIDUR 4 mm z powłoką z akrylem lub porównywalna, z liniami boisk granicznymi i środkową do siatkówki i do koszykówki. Linie boisk malowane dwukrotnie na wykładzinie farbami poliuretanowymi". Natomiast koszt malowania i farb należy ująć w pozycji 15 kosztorysu nakładczego wykładzina podłogowa (materiał).

Ad. 5.

W kosztorysie nakładczym nie założono demontażu legarów, jednak może się zdarzyć, że taka pozycja wystąpi podczas częściowej wymiany ślepej podłogi dlatego została ujęta w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej B - 01.00 Podłogi i posadzki.

Wójt Gminy Opatówek

/-/ Sebastian Wardęcki