Opatówek 28.10.2010 r.

ZP.In.341/8/10

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę linii oświetlenia drogowego w m. Szałe ul. Wiśniowa, Jagodowa, Zielona, gmina Opatówek.

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od jednego z zainteresowanych następującej treści:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązania uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg obecnie niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 " Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włókien szklanym - wymagania".

Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. do głównych możemy zaliczyć:

- Trwałość przewyższają inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.

- Niski koszt instancji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.

- Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: brakiem konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.

- Walory estetyczne gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna - słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.

- Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

Zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo - budowlaną obejmującą budowę linii oświetlenia drogowego w m. Szałe ul. Wiśniowa, Jagodowa, Zielona, w w/w postępowaniu należy zastosować słupy stalowe ocynkowane.

Powyższe zostało określone w zestawieniu materiałów oraz warunkach technicznych wydanych przez firmę "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z Kalisza.

Ponadto zawiadamiamy, że z tego projektu wykonano w roku 2009 pierwszy etap oświetlenia drogowego w ulicy Różanej na słupach stalowych ocynkowanych.

Wójt Gminy Opatówek

/-/ Sebastian Wardęcki